## Slide 1: 電腦網絡
電腦網絡概念

## Slide 2: 網絡的概念
網絡:交叉或互聯的線路或通道系統；
網絡例子﹕
交通網絡(公路或鐵路) ；
電報或電話網絡；
音頻廣播網絡(收音機) ；
視頻廣播網絡(電視)；
衛星網絡；
電腦(計算機)網絡；

## Slide 3: 電腦(計算機)網絡的概念
電腦(計算機)網絡：
將地理位置不同且具有獨立功能的計算機系統，通過通信設備和線路連接起來，在網絡操作系統的控制下，按照約定的通訊協議進行訊息交換，實現資源共享的系統稱為計算機網絡。
簡單而言﹕
電腦網絡是由兩部或以上的電腦連接而成，能讓用戶互相溝通和共用數據或資源。

## Slide 4: 電腦網絡的最基本結構
發送者
通訊信道
接收者
?????????

## Slide 5: 想想看….
舉出二個生活上的通訊網絡的例子
舉出三個生活上的電腦網絡的例子
通訊網絡和電腦網絡有關係嗎﹖它們之間有甚麼分別﹖

## Slide 6: 電腦網絡的組成部分1
發送者或發送設備，用作發送要傳輸的數據
接收者或接收設備，用作接收所傳輸的數據
通訊信道，可讓數據在其中傳輸
  銅線類 - 雙絞線、同軸電纜
  光纖電纜
  無線

## Slide 7: 通訊信道2
雙絞線為現時最常用的家居和小型辦公室電腦網絡接線，其特性為價格低，傳輸距離較短及易受干擾而失真的特性
同軸電纜可鋪設在地底或海底，傳輸速度較高及失真較少
光纖電纜由一組非常小且透明的玻璃光導纖維所組成，以激光傳輸數據。傳輸速度極高，價格也非常昂貴
無線通訊利用微波信號或無線電信號以無線的方式傳送。必須有較多的收發點才能作長距離傳訊。容易受環境干擾及被竊取

## Slide 8: 通訊信道(連接媒體)

## Slide 9: 想想看….
雙絞線的銅線為甚麼要互相纏繞﹖
家中的數據機及寬頻屬於哪一類傳輸信道﹖
手提電話使用哪種傳輸信道﹖
你現在知道通訊網絡和電腦網絡有甚麼關係嗎﹖
傳輸信道內(如電線)究竟傳輸些甚麼﹖訊息﹖訊號﹖數據﹖
光纖電覽為甚麼不能隨便扭曲﹖

## Slide 10: 電腦網絡的組成部分3
電腦、通訊信道
網絡儀器
  網絡界面卡
  集線器
  交換器
  路由器
  伺服器(提供服務的電腦)

## Slide 11: 電腦網絡的組成部分4
使用不同通訊信道的電腦網絡會使用不同的電腦網絡儀器
  例如﹕乙太網路由器，記號環路由器等。
  例如﹕乙太網路由器有同軸電線、雙絞線、光纖及無線(藍牙)等不同接口
選購電腦網絡儀器需由使用量、價格及維護技術等各方面去考慮

## Slide 12: 電腦網絡的分類
電腦網絡的發展
stand alone PC-->LAN-->WAN-->Internet
個人電腦-->區域網-->廣域網-->互聯網

## Slide 13: LAN 區域網 Local Area Network
區域網路 (LAN) 就是早期在解決這些問題的一個方案。 因為此方案可以連接所有的工作站、週邊設備、終端機，和其它在同一棟建築物中的設備，LAN 使商業界能有效率地使用電腦科技來共享檔案和印表機。
例子﹕辦公室、學校或建築物內，通過通訊信道及設備連接在一起的電腦網絡

## Slide 14: LAN 區域網 Local Area Network
LAN是設計來﹕
  在有限地理區域範圍內工作
  可讓許多使用者存取寬頻媒體
  中央區域管理獨立控制
  提供全天候區域服務
  可以實體連結鄰近的設備
  例子﹕ 乙太網(802.3)

## Slide 15: WAN 廣域網 Wide Area Network
因為電腦在企業應用上一直成長，我們立刻發現，即使是 LAN 的解決方案也不足以應付。在一個 LAN 系統中，每一個部門或商業單位都是一種電子島。
我們需要一種方案，能讓資訊在企業單位之間快速且有效率的流動。這個解決方案就是發明了大都會區域網路 (MAN) 和廣域網路 (WAN)。由於 WAN 可以在一大型的地理區域將使用者網路連接在一起，可以跨越城市及國家。一般而言，我們可以透過電話線路或光纖電纜將不同地區的地區的多個區域網絡連接起來，形成一個廣域網絡

## Slide 16: WAN 廣域網 Wide Area Network
連接不同地域的區域網
在跨越廣闊的地區領域工作
WAN的一般技術(連接方式)列舉如下﹕
數據機
整合型服務數位網路(ISDN)
數位租線(DSL)
訊框中繼
非同步傳輸模式(ATM)
T(美國)或E(歐洲)載波系列﹕T1、T3、E1、E3
同步光纖網路(SONET)

## Slide 17: LAN與WAN
大部份的資料網路可區分為區域網路 (LAN) 或廣域網路 (WAN) 。LAN 通常位於同一棟建築物或校園中，負責控制辦公室之間的通訊。WAN 則涵蓋了廣大的地理區域，並連結城市及國家之間的通訊。

## Slide 18: Internet 互聯網
互聯網其實也是一個廣域網絡，能覆蓋全世界。它是由世界上不同地區的互聯網服務供應商(ISP)提供服務及管理(互聯網主機)
連接各地區的WAN
連接全地球的WAN

## Slide 19: 電腦網絡的連接方法
區域網
  用戶自行鋪設線路，速度可由10Mbps至1000Mbps
廣域網
  由調制解調器撥號連接
  由專線連接
  ISDN
  DSL
    現時寬頻使用ADSL(異步數碼連接)，下傳速度為1至9Mbps，而上傳速度為128Kbps至640Kbps

## Slide 20: 電腦網絡的物理結構(拓樸)
電腦網絡的結構，表示網絡的物理連接方式
家用寬頻的電腦網絡連接結構

## Slide 21: 常見的區域網絡的結構 1
總線(匯流排)結構

## Slide 22: 常見的區域網絡的結構 2
星狀結構

## Slide 23: 常見的區域網絡的結構 3
環狀結構

## Slide 24: 區域網絡物理結構(拓樸)小結
總線或匯流排(bus)
  優點﹕使用纜線少，簡單及易於擴充
  缺點﹕交通量大時會拖慢，問題不易發現
星狀(star)
  優點﹕易於修改、監控及管理，發生問題不影響其他電腦
  缺點﹕中央集線器壞掉，整個網絡壞掉
環狀(ring)
  優點﹕每台電腦存取機會均等，速度穩定
  缺點﹕發生問題影響其他電腦

## Slide 25: 電腦建構網絡的方式
集中式網絡 Centralized Network
伺服器網絡 Client-Server Network
對等式網路 Peer-to-Peer Networks

## Slide 26: 集中式網絡 Centralized Network
所有處理工作交由中央的大型電腦執行，用戶可從終端機輸入資料及觀看輸出結果
終端機只擔任輸入及輸出的工作
安全性高
中央電腦負責整個網絡的管理及處理工作
速度依靠中央電腦的處理能力
例子﹕銀行的櫃員機

## Slide 27: 伺服器網絡 Client-Server Network
又稱主從式網絡，客戶機由有獨立處理能力的工作站組成，整個網絡由伺服器提供資源進行工作
在網絡中有一台或以上的電腦負責網絡的管理及提供服務與網絡上所有客戶電腦
共享資源更有效率、資料備份容易
安全性高、擴充容易
使用設備要求較高，花費較大
例子﹕現時大部分的辦公室及學校皆使用伺服器網絡

## Slide 28: 網絡作業系統 NOS
網絡作業系統為網絡上的每台客戶電腦提供最基本的網絡服務，例如用戶登入、檔案共享、列印和通訊等等…..
區域網絡(乙太網)的網絡作業系統
  Microsoft NT 系列、Server 200x 系列
  Novell Netware
  Linux、UNIX
伺服器服務
  用戶管理
  檔案存取、檔案列印
  通訊(如DHCP….)
  互聯網相關服務(DNS、Proxy、防火牆等等)

## Slide 29: 對等式網路 Peer-to-Peer Networks
對等式網絡中的電腦沒有主從關係，每部電腦都可把資源分享給其他電腦，同時可擔伺服器與客戶的角色﹕
十位使用者以下
電腦距離近
安全性並非考慮重點
網路規模只會有限成長
花費低
網絡速度較慢
例子﹕二部使用Windows XP作業系統相連的電腦網絡

## Slide 30: 小結
電腦網絡的分類
  區域網絡
  廣域網絡/大都會網絡
  互聯網
區域電腦網絡的結構
  總線結構
  星狀結構
  環狀結構
電腦建網方式
  集中式網絡
  伺服器網絡
  對等式網路

## Slide 31: 電腦網絡的用途
通訊
  即時通訊工具、網上聊天室
  網絡會議、IP電話
  電子郵件、新聞組
共用數據
  學校(學生資料及成績)
  政府(憲報、資訊等)
  商業(股市、地產等)
共用設備資源
  打印機、硬磁機、光碟機及上網設備等